Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БАЙЛЯНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 50 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 14 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 112 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 52 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИИ	3

1.1 Рельеф и геоморфология	3

1.2 Геологическое строение	3

1.3 Тектоника и сейсмичность	3

1.4 Полезные ископаемые	4

1.5 Гидрогеологические условия	4

1.6 Поверхностные воды	4

1.7 Климатическая характеристика	5

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	8

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	9

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	10

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	10

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	12

2.5 Ситуация с кладбищами	14

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	14

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	15

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	15

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	16

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	16

4. ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	18

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	18

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	19

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	19

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	23

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	24

6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	25

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	26

6.6 Охранные зоны линий и сооружений связи	27

6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	28

6.8 Охранная зона тепловых сетей	29

6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	30

6.10 Зоны затопления и подтопления	32

6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	33

6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	35

6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	35

6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	35

6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	35

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	35

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	36

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	36

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	39

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	40

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	42

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	43

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	44

7.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	45

7.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий	45

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	46

7.11 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	47

7.12 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	47

Список использованной литературы	48

# ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИИ

## Рельеф и геоморфология

Территория Байлянгарского сельского поселения представляет сравнительно возвышенную холмистую равнину, расчлененную вытянутыми асимметричными эрозионными долинами рек, впадающими в р. Вятку.

В геоморфологическом отношении территории поселения расположена в бассейне р. Нурминка (приток р. Ошторма). Территория характеризуется чередованием относительно высоких водораздельных пространств с долинами малых рек.

Абсолютные максимальные высоты наблюдаются в северной части сельского поселения и достигают 220,1 м. Минимальные высоты приурочены к урезу воды р. Нурминка и составляют 128,9 м. Общий уклон территории направлен с юга и севера к центральной части и с запада на восток.

## Геологическое строение

В геологическом строении территории Байлянгарского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения. Основу рельефа представляет сочетание хорошо разработанных водой широтно вытянутых асимметричных речных долин и гряд-увалов с плосковершинными поверхностями.

Пермская система представлена среднепермским (биармийским) отделом, включающим казанский, уржумский ярусы.

Отложения казанского яруса состоят из доломитов и известняков светло-серого цвета, реже глин, песчаников и мергелей сероватой и серовато-бурой окраски. На дневную поверхность казанские отложения выходят в нижних частях склонов рек. Суммарная мощность отложений составляет 110-205 м.

Пермская система покрыта молодыми четвертичными отложениями, состоящими, в основном, из делювиальных суглинков, супесей и песков, реже – из лессовидных суглинков. В пределах речных долин залегают аллювиальные песчано-суглинистые отложения, а в оврагах пролювиальные песчано-суглинистого состава. Четвертичные отложения представлены, в основном, элювиальными и делювиальными средне- и верхнечетвертичными отложениями. Первые занимают преимущественно водораздельные и приводораздельные пространства. Делювиальные отложения более развиты на склоновых поверхностях. Поймы рек и низкие террасы сложены, преимущественно, отложениями аллювиального генезиса: песками и глинами с прослоями торфа [1].

  - Тектоника и сейсмичность

Территория Байлянгарского сельского поселения, как и всего Кукморского муниципального района расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Кукморского муниципального района относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория муниципального района относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов [27].

  - Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», и карте «Экологическая карта Республики Татарстан» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, лицензионные участки на территории поселения отсутствуют.

Подземные воды используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория Байлянгарского сельского поселения приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну, представляющему собой фрагмент Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод. Для территории характерна изменчивость литолого-фациального состава пород верхней части геологического разреза, различная степень закарстованности казанских отложений и, как следствие – неоднородность фильтрационных свойств водовмещающих пород.

С учетом особенностей геологического строения района, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод, в геологическом разрезе территории района выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

1.водоносный локально слабоводоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт;

2. слабоводоносный нижнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс;

3.слабоводоносный локально-водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населенных пунктах Байлянгарского сельского поселения используется локально-водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

Дебит родников варьирует от 0,15 до 7,3 л/с. Комплекс обладает изменчивой водообильностью, удельные дебиты скважин составляют от 0,1 до 5 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, магниево-кальциевые с минерализацией от 0,53 до 0,78 г/л, общая жесткость достигает 7,2 ммоль/дм3.

  - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Байлянгарского сельского поселения представлена рекой Нурминка, относящейся к Вятскому речному бассейну, с ее притоками. Также на юге сельского поселения берет начало река Ошторма.

Река Нурминка (код водного объекта 10010300512111100040401) — является левым притоком реки Ошторма. Исток реки расположен в 2,5км к западу от н.п. Нурмабаш, устье – у г. Кукмор. Протяженность реки составляет 20,9 км. Река протекает по сравнительно возвышенной равнине, разделенной широтно-вытянутыми долинами притоков на части, или плосковершинными увалами, которые обрываются к долине р. Нурминка высокими и крутыми уступами, напоминающими низкогорный рельеф. Долина реки асимметричная, с множеством длинных (до 5 км) растущих оврагов. Русло реки извилистое, неразветвленное. Река принимает 16 небольших притоков. Река Нурминка протекает по центральной части сельского поселения.

Река Ошторма (код водного объекта 10010300512111100040388) – является правым притоком реки Вятка. Устье реки находится в 101 км по правому берегу реки Вятки. Протяженность реки составляет 36 км.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Байлянгарского сельского поселения составлена с использованием данных «Схемы территориального планирования Республики Татарстан» утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2020 №569. Ближайшая метеостанция расположена в г. Арск.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, с теплым коротким летом и умеренно холодной продолжительной зимой. Солнечных дней в году – 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла. Радиационный индекс сухости составляет 1,0-1,1. Сумма биологически активных температур изменяется в пределах от 2097 °С до 2215 °С. Коэффициент континентальности климата 2,1-2,2. Гидротермический коэффициент изменяется от 1,6 до 2,0. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160 [6].

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 24,8 °С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -17,5 °С

Среднегодовая многолетняя температура равная 3,5 °С. Средняя температура самого холодного месяца составляет –11,6 °С, минимальная температура достигает значений –26,5 °С. Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%.

Территория сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовая сумма осадков составляет 480-527 мм. Из них в теплый период года выпадает 320-340 мм, а на период с ноября по март приходится 160-180 мм. Средняя относительная влажность составляет 77%.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/с, в отдельных случаях порывы превышают 10 м/с. В среднегодовом разрезе преобладают ветры западного и юго-западного направления.

На рисунке 1.7.1 представлена повторяемость ветров по направлениям.

Рис 1.7.1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

В таблице 1.7.1 приведены основные климатические характеристики Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

Таблица 1.7.1.

Основные климатические характеристики Кукморского муниципального района Республики Татарстан

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, (С | -11,6 | -11,3 | -4,9 | 4,5 | 12,5 | 17,3 | 19,3 | 16,3 | 10,8 | 3,2 | -4,7 | -9,8 | 3,5 |
| Максимальная температура воздуха, (С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная темпера-тура воздуха, (С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 38,6 | 28,8 | 24,3 | 31,5 | 36,0 | 67,1 | 65,8 | 59,3 | 48,6 | 48,1 | 42,3 | 40,0 | 530,4 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Число дней с осадками ˃1,0 мм | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 103 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Территория Байлянгарского сельского поселения относится к бореальной ландшафтной зоне, подтаежной ландшафтной подзоне Кукморского ландшафтного района. Кукморский ландшафтный район является возвышенным, с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) под светло-серыми лесными и дерново-подзолистыми тяжело- и среднесуглинистыми почвами на глинисто-мергельных отложениях. Доминирующими типами ПТК здесь являются склоновые комплексы, представленные типами местностей приводораздельных, средних и нижних частей склонов, сложенных элювиально-делювиальными, делювиально-солифлюкционными суглинистыми отложениями со светло-серыми, серыми лесными, дерново-подзолистыми и, в меньшей степени, – дерново-карбонатными почвами. Долинные геокомплексы представлены террасами и поймами рек. Они развиваются на песках, супесях и глинах аллювиального генезиса, в основном, на дерново-насыщенных почвах [1].

Почвенный покров

В соответствии с почвенной картой Республики Татарстан, территория Кукморского муниципального района расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серолесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Почвенный покров Байлянгарского сельского поселения представлен преимущественно светло-серыми и серыми лесными пестроцветными и дерново-карбонатными выщелоченными и оподзоленными почвами.

Почвообразующие породы сельского поселения представлены большей частью карбонатно-песчанисто-глинистым элювием татарского яруса верхнепермских отложений, занимающих водоразделы и приводораздельные части склонов. На склоновых типах местности широко развиты делювиально-солифлюкционные суглинки. Гранулометрический состав почв преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый с участками развития почв среднесуглинистого состава.

Среднее содержание гумуса составляет 3,1 %, при этом средний бонитет почв составляет 26,6 [1].

Животный и растительный мир

Животный мир Кукморского муниципального района отличается разнообразием.

Основными представителями животного мира района являются лисица, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, белка, куница, норка, бобр европейский, белка, кабан, крот, белка и другие. Из представителей птиц встречаются такие виды, как жаворонок, перепел, луговой чекан, полевой и степной лунь, сизоворонка, пустельга, подорлик, осоед и другие. За последние годы численность этих видов остается стабильной [3].

В геоботаническом отношении территория сельского поселения расположена в Волжско-Вятском возвышенно-равнинном регионе темнохвойно-широколиственных, неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таежных елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов.

На территории Кукморского муниципального района встречаются редких и находящихся под угрозой исчезновения 28 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- класс млекопитающие – 11 видов: ушан бурый, нетопырь-карлик, кожан северный, кожан двухцветный, вереница гигантская, заяц-беляк, бурундук азиатский, соня садовая, полевка красная, медведь бурый, выдра обыкновенная;

- класс птицы – 11 видов: гусь серый, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, пустельга обыкновенная, журавль серый, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сыч воробьиный, кедровка;

- класс Рыбы – 2 вида: горчак европейский обыкновенный, хариус европейский;

- беспозвоночные – 4 вида: орденская лента голубая, скакун германский, жужелица блестящая, стафилин мохнатый [2].

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Кукморском муниципальном районе встречаются: частуха злаковая, солонечник русский, гулявник прямой, линнея северная, короставник татарский, сивец луговой, росянка круглолистная, люпинник пятилистный, кувшинка белоснежная, любка двулистная, цинна широколистная, грушанка зеленоцветковая, живокость высокая, лютик многолистный, фиалка Селькирка [2].

На территории Байлянгарского сельского поселения в настоящее время часть территории распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная растительность сохранилась на участках, неудобных для сельскохозяйственного использования.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

Согласно «Схеме территориального планирования Республики Татарстан» для Кукморского района, характерны такие опасные геологические процессы, как эрозия, оползни, абразия, карстовые процессы и подтопление.

Застроенные территории Байлянгарского поселения не включены в Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани, подверженных активному влиянию ЭГП (экзогенных геологических процессов).

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

На территории сельского поселения развиты эрозионные процессы, приуроченные к склонам речных долин.

# ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Оценка состояния атмосферного воздуха

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Байлянгарского сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов [5].

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Байлянгарском сельском поселении Кукморского муниципального района являются сельскохозяйственные предприятия:

- КФХ Вафина, включающее в себя ферму по разведению лошадей на 60 гол. (объект IV класса опасности, СЗЗ -100м),

- ИП Сабирова, включающее мясоперерабатывающий цех (объект V класса опасности, СЗЗ -50м),

- КФХ Саттаров, включающее в себя ферму по разведению лошадей на 20 гол. (объект V класса опасности, СЗЗ -50м),

- КФХ Мухаметгалиев, включающее пекарный цех (объект V класса опасности, СЗЗ -50м),

- реконструируемая птицефабрика ИП Самигуллин с планируемым содержанием птиц до 1000 голов (объект III класса опасности, СЗЗ -300м).

Основным видом деятельности предприятий является смешанное сельское хозяйство. В процессе деятельности предприятий происходит загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами. К основным проблемам, связанным с функционированием данных предприятий и влиянием их на качество окружающей среды, является отсутствие оборудованных навозохранилищ.

Территорию сельского поселения пересекают автодороги регионального значения IV категории: Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Кроме того, по территории поселения проходит участок «Казань-Агрыз» Горьковской железной дороги. Дизельные двигатели тепловозов могут загрязнять атмосферный воздух отработавшими газами, в состав которых входят оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, альдегиды, предельные и непредельные углеводороды, аэрозоли. Железная дорога расположена на достаточном отдалении от населенных пунктов и зона санитарного разрыва не затрагивает жилую застройку.

## Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

На качество воды в поверхностных водных объектах негативное влияние оказывает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов и ферм, а также с сельскохозяйственных угодий. В период дождевых паводков и половодья происходит смыв почвы, навозной массы, в том числе, вывезенной на поля, горюче-смазочных материалов, канализационных стоков в случае отсутствия или ненадлежащего обустройства выгребных ям, что ухудшает санитарную обстановку реки и водотоков, протекающих через территорию сельского поселения. Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах реки Нурминка и ее притоков расположены: неканализованная жилая застройка населенных пунктов Нурмабаш, Байлянгар, Саз-Тамак, производственные объекты и кладбища. В пойме притока реки Нурминка расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Бытовые сточные воды жилого сектора собираются в индивидуальные выгребные ямы, которые могут быть обустроены в виде герметичного накопителя, тогда такие ямы при регулярной откачке не являются источниками загрязнения, но в случае их обустройства в виде поглощающего колодца с фильтрующим дном, появляется риск загрязнения грунтов. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Потенциальными источниками воздействия на поверхностные воды и подземные воды на территории сельского поселения являются фермы крупного рогатого скота, не оснащенные локальными очистными сооружениями, не имеющие централизованную систему водоотведения. Данные фермы осуществляют сброс сточных вод без очистки, а также неправильное обращение с навозом. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

На территории поселения полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, в некоторых случаях отделены от основных площадей зонами озелененных территорий специального назначения, что способствует соблюдению режима в границах данных зон с особыми условиями использования территории. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

На территории Байлянгарского сельского поселения питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод путем эксплуатации водозаборных скважин и обустроенных родников.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в населенных пунктах Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак используются 8 скважин. Балансодержателем источников водоснабжения является Исполнительный комитет Байлянгарского сельского поселения. Скважины задействованы в системе централизованного водоснабжения. Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют.

На территории поселения расположены 9 родников, два из которых являются благоустроенными и имеют официальные названия «Изгелэр чишмэсе» и «Низаметдин». В настоящее время состояние родников оценивается как удовлетворительное.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Все водозаборы эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод и оформления лицензий на пользование недрами. Также для них не разработаны проекты зон санитарной охраны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не организованы. Кроме того, 4 скважины и 3 родника расположены в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников.

## Оценка состояния земельных ресурсов

Специфика территории Байлянгарского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда –  большая часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения».

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории Байлянгарского сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

На территории сельского поселения расположены три сибиреязвенных скотомогильника. Территория сельского поселения попадает в санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников, что не исключает наличия активных или способных восстановить утраченные свойства спор возбудителя сибирской язвы. Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан н.пп. Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак являются стационарно неблагополучными пунктами по сибирской язве. Также данные сибиреязвенные скотомогильники включены в «Геоинформационную базу данных почвенных очагов сибирской язвы».

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт. При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

2.4 Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства, а также предприятия Байлянгарского сельского поселения.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на Кукморский полигон ТКО, осуществляет ООО «Эко-сети 116». Сбор осуществляется два раза в месяц. Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, каждый житель накапливает образовавшиеся отходы в мешках.

На территории Байлянгарского сельского поселения действуют две фермы по разведению лошадей. Образовавшийся отходы: от деятельности производства (содержание лошадей), в результате осуществления делопроизводства, жизнедеятельности сотрудников предприятия, санитарной уборки прилегающей территории, проведения ремонтных работ, от замены ламп, используемых для освещения помещений и территории накапливаются на открытых асфальтированных площадках и во вспомогательных помещениях с бетонированной поверхностью. Образовавшийся отходы животноводства, а именно навоз, накапливаются на территориях ферм в необорудованных для этого местах и вывозится на поля без соблюдения положений п.2.3.1. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», согласно которым навоз и куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры.

Местами захоронения биологических отходов являются биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники. Согласно «Схеме территориального планирования Республики Татарстан», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2020 №569. и  «Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями» Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ, предоставленного Государственному бюджетному учреждению «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» письмом от 16.10.2019 №913, а также данным органов местного самоуправления Кукморского района, на территории Байлянгарского сельского поселения существуют одна биотермическая яма, расположенная в к югу от н.п. Байлянгар (ОКС 16:23:160101:77), три сибиреязвенных скотомогильника, расположенных к юго-востоку от н.п. Саз-Тамак (ОКС16:23:160101:78), к юго-востоку от н.п. Байлянгар (ОКС 16:23:160101:79), к северу от н.п. Нурмабаш (ОКС 16:23:160102:51).

Информация по сибиреязвенным скотомогильникам приведена в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Информация по сибиреязвенным скотомогильникам

| Сибиреязвенный скотомогильник | Стационарно неблагополучный пункт по сибирской язве | Число лет активности | Год (годы) падежа/захоронения животных | Способ утилизации животных (не утилизирован сжиганием - зольный остаток) | Использование СЯЗ (законсервировано, используется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сибиреязвенный скотомогильник к юго-востоку от н.п. Байлянгар ОКС 16:23:160101:79 | Байлянгар | 3 | 1944 | сжиганием - зольный остаток | законсервировано |
| Сибиреязвенный скотомогильник к юго-востоку от н.п. Саз-Тамак ОКС 16:23:160101:78 | Саз-Тамак | 2 | 1936 | сжиганием - зольный остаток | законсервировано |
| Сибиреязвенный скотомогильник к северу от н.п. Нурмабаш ОКС 16:23:160101:51 | Нурмабаш | 1 | 1946 | сжиганием - зольный остаток | законсервировано |

В настоящее время в санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников попадает жилая застройка н.пп. Байлянгар, Саз-Тамак, Нурмабаш, ферма по разведению лошадей, источники питьевого водоснабжения (скважины) в н.п. Байлянгар и Саз-Тамак, родник «Низаметдин» в н.п. Байлянгар, кладбище, расположенное к северо-востоку от н.п. Нурмабаш, и земли сельскохозяйственных угодий. В санитарно-защитную зону биотермической ямы попадают жилая застройка н.п. Байлянгар, источник питьевого водоснабжения(скважина).

Кроме того, территорию сельского поселения затрагивают санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Большекукморского и Каенсарского сельских поселений Кукморского муниципального района.

## Ситуация с кладбищами

В Байлянгарском сельском поселении расположено три действующих кладбища.

## Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка на территории Байлянгарского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг загрязнения окружающей среды осуществляется на ближайшей к району метеостанции Арск путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 11 мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

Источниками электромагнитного излучения на территории Байлянгарского сельского поселения являются линии электропередач напряжением 10кВ и 110кВ. Для обеспечения нормальной эксплуатации линий электропередач устанавливаются охранные зоны.

Источниками шумового загрязнения служат региональные автомобильные дороги IV категории Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт, а также участок «Казань-Агрыз» Горьковской железной дороги.

В населенном пункте Байлянгар, распложены базовая и автоматическая телефонная станции, установление размера санитарно-защитных зон которых проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот. Так же по территории сельского поселения проходит линия связи ВОЛС Муфта (Байлянгар) – БС 71 (Кукмор).

## Оценка состояния озелененных территорий

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Зона озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения не выделяется.

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, частично расположенными вдоль региональных автомобильных и железных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий и в границах водоохранных зон водотоков.

## Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Кукморскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Кукморскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |
| Кабан | 11 |
| Косуля европейская | 4 |
| Лось | 116 |
| Медведь бурый | 2 |
| Пушные животные* |
| Лисица | 14 |
| Рысь | 1 |
| Барсук | 19 |
| Куница лесная | 25 |
| Норка | 35 |
| Заяц-беляк | 127 |
| Заяц-русак | 43 |
| Бобр европейский | 120 |
| Белка | 155 |
| Ондатра | 282 |
| Птицы** |
| Вальдшнеп | 8 |
| Глухарь обыкновенный | 60 |
| Куропатка серая | 231 |
| Рябчик | 82 |
| Тетерев обыкновенный | 925 |
| Кряква | 154 |
| Чирок-свистунок, чирок-трескунок | 106 |
| Утка без указания вида | 43 |

*Количество особей копытных, пушных животных, медведей приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

Антропогенную нагрузку испытывают защитные лесополосы, расположенные вдоль автодорог регионального значения IV категории: Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт.

Рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вдоль берегов реки Нурминка.

## Оценка риска для здоровья населения.

Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для животноводческих и птицеводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, населённые пункты Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак являются стационарно неблагополучными пунктами по сибирской язве. Сибиреязвенные скотомогильники у н.пп. Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак включены в «Геоинформационную базу данных почвенных очагов сибирской язвы», последние захоронения в них датируются 1936, 1944, 1946 гг. В пойме притока реки Нурминка расположен сибиреязвенный скотомогильник, расположенный к юго-востоку от н.п. Саз-Тамак.

# ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Земли лесного фонда Байлянгарского сельского поселения занимают 23,2% от всей площади сельского поселения.

На территории Байлянгарского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Кукморского участкового лесничества.

Небольшие массивы лесов расположены в разных частях Байлянгарского сельского поселения, участки представлены обособленными колками различной величины. Леса представлены зоной хвойно-широколиственных лесов.

На территории поселения земли лесного фонда представлены защитными лесами.

Защитные леса на территории поселения представлены категориями ценных лесов (леса, имеющие научное или историческое значение), согласно приказу Рослесхоза от 16.06.2010 №232 «Об отнесении лесов на территории Республики Татарстан к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Виды разрешенного использования земель лесного фонда по кварталам устанавливаются лесохозяйственным регламентом ГКУ «Сабинское лесничество».

Информация по землям лесного фонда и общие требования законодательства к использованию данных земель приведена в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Земли лесного фонда, расположенные на территории

Байлянгарского сельского поселения

| Наименование участка | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса: |
| Ценные леса | 16:23:000000:590 16:23:160101:81 | соблюдается |

Таблица 3.2

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса Сабинского лесничества | Допускаются все виды разрешенного использования ст.25 Лесного кодекса, за исключением заготовки живицы, создание лесных плантаций, переработка древесины и иных лесных ресурсов | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |
| Защитные леса, категория - ценные леса | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов. Также запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений; создание и эксплуатация лесных плантаций, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. | Статья 115 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |

# ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории Байлянгарского сельского поселения горные отводы месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья отсутствуют. Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» и карте «Экологическая карта Республики Татарстана» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, к северу от н.п. Байлянгар расположен лицензионный участок общераспространенных полезных ископаемых, предоставленных в пользование Исполнительному комитету Кукморского муниципального района Республики Татарстан (№ 4599/12-с от 07.10.2015). По данным органов местного самоуправления данный участок в настоящее время не используется.

Эксплуатируются нелицензионные участки недр, имеющие статус горных отводов, в границах которых ведется добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

# ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Байлянгарского сельского поселения входит памятник природы регионального значения река «Нурминка».

Памятник природы регионального значения «Река Нурминка», расположенный на территории Кукморского района Республики Татарстан был организован 10.01.1978 (утв. постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 №25, постановлением КМ РТ от 29.12.2005  №644). Режим хозяйственного использования и зонирования территории определен Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237 [20].

На территории памятника природы «Река Нурминка» запрещена любая деятельность, угрожающая речной экосистеме, существованию популяции водных биологических ресурсов, в том числе:

- без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов, строительство путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр), геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нерудных материалов и взрывные работы, изменение гидрологического режима объекта (спрямление русла, строительство плотин без рыбопропускных сооружений);

- промышленное рыболовство;

- мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного объекта;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- применение на берегах водного объекта ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- обустройство летних лагерей для скота, имеющих прямой выход на территорию Памятника природы;

- перегон скота вне специально отведенных для этих целей мест.

На территории памятника природы «Река Нурминка» допускаются все виды рыболовства, за исключением промышленного. Граждане имеют право находиться на территории памятника природы. Охота на территории памятника природы осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории поселения расположены объекты I, III, IV, V классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

Вокруг биотермических ям, сибиреязвенных скотомогильников устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон скотомогильников с захоронением в ямах и скотомогильников с биологическими камерами определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74, зарегистрированы в Минюсте России 25.01.2008 года, регистрационный №10995) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м. Сибиреязвенные скотомогильники относят к скотомогильникам с захоронением в ямах.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники с биологическими камерами (биотермические ямы) относятся к объектам II класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 500 м. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007), размер санитарно-защитной зоны от скотомогильников (биотермических ям) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм составляет 1000 м.

Требования к размещению и строительству биотермических ям установлены п.5 Ветеринарно-санитарных правил. В связи с этим, отнесение биотермических ям к объектам II класса опасности возможно при выполнении требований Ветеринарно-санитарных правил. При несоблюдении положений Ветеринарно-санитарных правил устройство скотомогильников с биологическими камерами (биотермических ям) не может гарантировать изоляцию биологических отходов от окружающей среды, что ведет к увеличению размера санитарно-защитной зоны.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |
| Объекты сельскохозяйственного производства |
| Ферма по разведению лошадей КФХ Вафина на 60 гол. ,расположена к юго-востоку от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 100 | 16:23:160102:44 16:23:160102:49 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает источник питьевого водоснабжения населения(скважина ) н.п. Байлянгар (16:23:160203:91) |
| Склад зерна Кукморского аграрного колледжа, расположен к юго-востоку от н.п. Нурмабаш | ориентировочная | 50 | На части участка 16:23:160101:56 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| Склад зерна КФХ Нигматзянов, расположен к востоку от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160102:32 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает здание пекарни |
| Зернохранилище, расположено на северо-востоке н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160203:32 16:23:160203:164 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар |
| Ферма по разведению лошадей КФХ Саттаров на 20 гол., к юго-западу от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160101:83 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| Птицефабрика ИП Самигуллин на стадии реконструкции, с планируемым содержанием птиц до 1000, расположена к востоку от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 300 | 16:23:160102:45 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадают жилая застройка н.п. Байлянгар, здание пекарни, пекарный цех, мясоперерабатывающий цех |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |
| Мясоперерабатывающий цех ИП Сабирова, расположен на востоке н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160203:87 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар |
| Пекарный цех КФХ Мухаметгалиев, расположен на востоке н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160203:84 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар |
| Пекарня КФХ Мухаметгалиев на стадии реконструкции, расположена на востоке н.п. Байлянгар | ориентировочная | 50 | 16:23:160203:168 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар |
| Места погребения |  |
| Кладбище, расположено к западу от н.п. Саз-Тамак | ориентировочная | 50 | 16:23:160301:35 16:23:160301:34 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.2882-11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Саз-Тамак |
| Кладбище, расположено к северо-востоку от н.п. Нурмабаш |  |  | 16:23:160501:179 |  | Соблюдается |
| Кладбище, расположено к северо-западу от н.п. Байлянгар |  |  | 16:23:160201:4 |  | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |
| Биотермическая яма, расположена к югу от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:160101:77 | «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) ред. от 16.08.2007 | В СЗЗ попадает жилая застройка, детский сад, школа н.п. Байлянгар, часть фермы КФХ Вафина, источники питьевого водоснабжения населения(скважины 16:23:160202:110; 16:23:160203:91) |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположен к юго-востоку от н.п. Байлянгар | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:160101:79 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) ред. от 16.08.2007 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Байлянгар, фермы КФХ Вафина и ИП Самигуллин, источник питьевого водоснабжения населения(скважина 16:23:160301:91), земли сельскохозяйственных угодий |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположен к юго-востоку от н.п. Саз-Тамак, расположен в пойме притока р. Нурминка | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:160101:78 |  | В СЗЗ попадает жилая застройка, детский сад, школа н.п. Саз-Тамак, источник питьевого водоснабжения населения(скважина 16:23:160301:131) |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположен к северу от н.п. Нурмабаш | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:160101:51 |  | В СЗЗ полностью попадает жилая застройка н.п. Нурмабаш, источник питьевого водоснабжения населения(скважина 16:23:160501:95), кладбище |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на территории Большекукморского сельского поселения Кукморского муниципального района | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:070101:36 |  | Соблюдается |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на территории Каенсарского сельского поселения Кукморского муниципального района | ориентировочная | 1000 | ОКС 16:23:000000:870 |  | Соблюдается |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон, расположенных

на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона биотермической ямы | На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается: - пасти скот, косить траву; - брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. В 1000 м от биотермической ямы разрешено размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища. | «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) ред. от 16.08.2007 |
| Санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника, биотермической ямы | Вокруг почвенных очагов сибирской язвы устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой определяется с учетом особенностей местности и вида предполагаемых работ. В санитарно-защитных зонах запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе строительство жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений, организация пастбищ, пашни, огородов, водопоев, проведение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта). | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона кладбищ | На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. | СанПиН 2.1.2882-11 |

## Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория

По территории Байлянгарского сельского поселения проходят региональные дороги IV категории: Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 декабря 2008 г. № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования», придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог регионального значения, за исключением автомобильных дорог регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов. Для автомобильных дорог регионального значения IV категорий ширина придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в размере 50м за границами населенных пунктов.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

Согласно ч.8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Также по территории сельского поселения проходит участок Горьковской железной дороги «Казань-Агрыз». Охранная зона от железнодорожных путей составляет 100 м.

## Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

К северу от границ Байлянгарского сельского поселения проходят магистральные трубопроводы, для которых создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья определяются зоны минимальных расстояний согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минимально допустимые расстояния и минимальные размеры санитарных разрывов составляют 350 м. [33].

## Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территории Байлянгарского сельского поселения охранные зоны магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) отсутствуют.

Природный газ в населенные пункты Байлянгарского сельского поселения подается по межпоселковому газопроводу II категории высокого давления. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

## Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов Байлянгарского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10кВ и 110кВ. Информация по охранным зонам и регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач представлены в таблицах 6.5.1 и 6.5.2.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии 10 кВ Ф05 Сардек | 10 | Зона 16.23.2.30 | Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | В охранную зону попадает жилая застройка в населенных пунктах Нурмабаш, Саз-Тамак |
| Линии 110 кВ Сардек-Кукмор | 20 | Зона 16.23.2.4 | Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | Соблюдаются |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» |

## Охранные зоны линий и сооружений связи

На территории Байлянгарского сельского поселения проходит кабельная линия ВОЛС муфта (Байлянгар) – БС 71 (Кукмор).

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №578, для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

## Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории н.п. Нурмабаш и Байлянгар расположены базовые станции сотовой и радиотелефонной связи. Для базовой станции сотовой радиотелефонной связи санитарно-защитная зона не устанавливается.

На юго-востоке населенного пункта Байлянгар расположена базовая станция сотовой связи. На проект размещения базовой станции сотовой радиотелефонной связи БС 479 ООО «Твои Мобильные Технологии» выдано экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 71136 от 19.06.2014 г.

Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки от приемо-передающих устройств базовой станции определен:

по азимуту 0-90 град:

- на высоте от 21,8м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 97,7м.

по азимуту 0-230 град:

- на высоте от 21,8м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 94,5м.

по азимуту 0-350 град:

- на высоте от 21,8м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 94,7м.

по азимуту 0-165 град:

- на высоте от 25,3м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 85,9м.

## Охранная зона тепловых сетей

На территории Байлянгарского сельского поселения уличные тепловые сети отсутствуют. Имеются отдельно стоящие котельные на территориях детских садов  и школы в н.пп. Байлянгар и Саз-Тамак.

Согласно «Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденным приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

## Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о зонах охраны водотоков, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.9.1.

Таблица 6.9.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Нурминка | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30 м - для обратного или нулевого уклона, 40 м- для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса | 16.23.2.1273 | Водный кодекс ст. 65 | В границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон попадает зона с/х угодий, жилая застройка н.пп. Нурмабаш, Байлянгар, Саз-Тамак |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16.23.2.1272 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Река Ошторма | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30 м - для обратного или нулевого уклона, 40 м- для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса | 16.23.2.1358 | Водный кодекс ст. 65 | Соблюдается |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16.23.2.1352 | Водный кодекс ст. 65 | В границы водоохранных зон попадает зона с/х угодий |
| Притоки р. Нурминка | Береговая полоса | 5 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30 м - для обратного или нулевого уклона, 40 м- для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 | В границах прибрежных защитных полос и водоохранных зона с/х угодий, жилая застройка н.пп. Нурмабаш, Байлянгар, Саз-Тамак, кладбище у н.п. Саз-Тамак, сибиреязвенный скотомогильник |
|  | Водоохранная зона | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |

Таблица 6.9.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ ст.6 |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ ст.27 |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | Водный кодекс РФ ст.65 |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ ст.65 |

## Зоны затопления и подтопления

Населенные пункты Байлянгарского сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Байлянгарском сельском поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим на Карте зон с особыми условиями использования территории границы зон подтопления и затопления не отражены. Согласно данным органов местного самоуправления, зона подтопления в период паводков и половодья отсутствует.

## Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для скважин, используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, принадлежащих Исполнительному комитету Байлянгарского сельского поселения, не разработаны проекты зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, соответственно первый и второй пояса зон санитарной охраны приняты в размере 50 метров.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.11.1 и 6.11.2.

Таблица 6.11.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Скважина, расположена на северо-западе н.п. Нурмабаш | R=50 | R=50 | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160501:95 | В границы ЗСО-1,2 попадает жилая застройка по ул.Вахитова д.47 н.п. Нурмабаш |
| Скважина, расположена к юго-востоку от н.п. Нурмабаш | R=50 | R=50 | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160101:106 | В границы ЗСО – 1,2 попадают земли сельскохозяйственных угодий, в связи с чем не исключена вероятность применения удобрений. |
| Скважина, расположена на юго-западе н.п. Байлянгар | R=50 | R=50 | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160201:92 | В границы ЗСО-1,2 попадает жилая застройка по ул.Молодежная д.4-2 н.п. Байлянгар |
| Скважина, расположена на севере н.п. Байлянгар | R=50 | R=50 | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160202:225 | Соблюдается |
| Скважина, расположена на юго-востоке н.п. Байлянгар | R=50 | R=50 |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160203:91 | В границы ЗСО – 1,2 попадает ферма по разведению лошадей |
| Скважина, расположена на юге н.п. Байлянгар | R=50 | R=50 | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160202:110 | Соблюдается |
| Скважина, расположена на юго-западе н.п. Саз-Тамак | R=50 | R=50 |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160301: 132 | В границы ЗСО – 1,2 попадает жилая застройка по ул.Ленина д.10а, 11, 12, 14, 15, 16а н.п. Саз-Тамак |
| Скважина, расположена на юго-востоке н.п. Саз-Тамак | R=50 | R=50 |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160301: 131 | Соблюдается |
| Родник «Изгелэр чишмэсе», расположен к западу от н.п. Саз-Тамак | R=50 | R=50 |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160301: 131 | Соблюдается |
| Родник «Низаметдин», расположенный на юге н.п. Нурмабаш | R=50 | R=50 |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1 | 16:23:160301: 131 | Соблюдается |
| Водонапорные башни | 10 |  |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 | нет | Соблюдается |

Ширина санитарно - защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Таблица 6.11.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории Байлянгарского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

## Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

## Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории Байлянгарского сельского поселения охраняемые объекты, охраняемые военные объекты отсутствуют.

## Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Байлянгарского сельского поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.

## Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В границах Байлянгарского сельского поселения расположен памятник природы регионального значения река «Нурминка», для данного объекта охранная зона не установлена.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В виду того, что ориентировочные санитарно-защитные зоны существующей фермы по разведению лошадей КФХ Вафина и реконструируемой птицефабрики ИП Самигуллин накрывают жилой сектор в населенном пункте Байлянгар, а также здание пекарни, пекарный цех, мясоперерабатывающий цех, необходимо провести работы по озеленению специального назначения вокруг источников негативного воздействия на окружающую среду.

Так же необходимо организовать места накопления навоза закрытого типа. В соответствии с Нормами технологического проектирования систем удаления навоза и подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99) место под навозохранилище отводят с подветренной стороны по отношению к жилым и животноводческим постройкам и ниже их по рельефу.

После проведенных работ по обустройству ферм, необходимо установить границы санитарно-защитных зон в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

Для предотвращения появления запахов раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм человека от фермы и реконструируемой птицефабрики, необходимо соблюдение среднесуточных ПДК. Для этого требуется проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния данного объекта. Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Также необходимо проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

Необходимо провести мероприятия по установлению размеров санитарных разрывов автомобильных дорог на основании расчетов загрязняющих веществ и натурных наблюдений.

При строительстве и реконструкции дорог рекомендовано применять технологию гидрообеспыливания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование малопылящих дорожных покрытий.

## Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Особое внимание следует уделить вопросам водоотведения в жилых застройках в н.пп. Нурмабаш, Байлянгар, Саз-Тамак, попадающих в границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Нурминка и ее притоков. При отсутствии централизованной системы водоотведения сбор хозяйственно-бытовых сточных вод должен осуществляться в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Вывоз сточных вод должен осуществляться регулярно. Рекомендуется замена сетей водоснабжения по мере физического износа.

Для ферм по разведению лошадей КФХ Вафина и КФХ Саттаров, а также реконструируемой птицефабрики ИП Самигуллин, следует разработать схемы отведения сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых) и установить локальные очистные сооружения. Следует не допускать сброс неочищенных сточных вод на рельеф, организовать твердое покрытие дорог, обустроить площадки для установки мусорных контейнеров.

В нарушение п.15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, в водоохранной зоне притока реки Нурминка расположен сибиреязвенный скотомогильник. Необходимо провести микробиологический мониторинг территории сибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны с целью выяснения степени активности возбудителя сибирской язвы.

Также в водоохранную зону притока р. Нурминка попадает действующее кладбищ у населенного пункта Саз-Тамак, требуется частичное закрытие данного кладбища.

Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, следует отделить от основных площадей зоной озелененных территорий специального назначения, с целью недопущения в границах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса сельскохозяйственных животных. Следует не допускать размещение в водоохранной зоне специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов. На территории сельскохозяйственных угодий, расположенных в Байлянгарском сельском поселении, попадающих в границы водоохранных зон реки Нурминка и ее притоков, а также в границы первого и второго пояса зон санитарной охраны скважин, следует регулировать количество вносимых минеральных удобрений.

Особое внимание следует уделить охране источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения скважин, в отношении которых нарушен режим ведения деятельности в границах первого, второго зоны санитарной охраны:

- скважина на северо-западе н.п. Нурмабаш на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160501:95- нарушен режим ведения деятельности в границах первого второго пояса зоны санитарной охраны. В границы первого, второго пояса попадает жилая застройка по ул. Валитова д.47 н.п. Нурмабаш, санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника;

- скважина на юго-западе н.п. Байлянгар, на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160201:92 - нарушен режим ведения деятельности в границах первого, второго поясов зоны санитарной охраны. В границы первого, второго поясов попадает жилая застройка по ул. Молодежная д.2-4 н.п. Байлянгар;

- скважина на юго-западе н.п. Саз-Тамак, на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:132 - нарушен режим ведения деятельности в границах первого, второго поясов зоны санитарной охраны. В границы первого, второго поясов попадает жилая застройка по ул. Ленина д.10а-16а н.п. Саз-Тамак;

- скважина на юго-востоке н.п. Саз-Тамак, на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160301:131, расположена в границах санитарно – защитных зон сибиреязвенного скотомогильника;

- скважина на юге н.п. Байлянгар, на земельном участке с кадастровым номером 16:23:160202:110, расположена в границах санитарно – защитных зон сибиреязвенного скотомогильника;

- родник «Низаметдин» на юге н.п. Нурмабаш, расположен в границах санитарно – защитных зон сибиреязвенного скотомогильника.

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в жилых застройках в н.пп. Байлянгар, Нурмабаш и Саз-Тамак, попадающих в первый пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, должен осуществляться в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Необходимо установить информационные стенды и оповестить собственников, чьи участки попадают в границы первого пояса зоны санитарной охраны, о необходимости соблюдения режима первых поясов зон санитарной охраны.

Для продолжения использования скважин на земельных участках с кадастровыми номерами 16:23:160501:95; 16:23:160301:131, 16:23:160202:110 и родника «Низаметдин», требуется установление и сокращение санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, в которые они попадают, или ликвидация действующих скважин и родника, либо обустройство новых скважин за пределами СЗЗ сибиреязвенных скотомогильников.

Для существующих скважин и родников, принадлежащих Исполнительному комитету Байлянгарского сельского поселения, необходимо оформить лицензию на право пользования недрами с целью добычи подземных вод и разработать проекты зон санитарной охраны на водозаборные скважины с последующим соблюдением водоохранных мероприятий, указанных в проектах.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН.

При проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог необходимо осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства. При заправке строительного технологического оборудования следует применять поддоны с песком или щебнем. Места размещения сыпучих строительных материалов должны быть обвалованы.

## Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель.

При необходимости возможно увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений на территории угодий.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Необходимо провести микробиологический мониторинг территорий сибиреязвенных скотомогильников и их санитарно-защитных зон в границах н.пп. Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак, с целью выяснения степени активности возбудителя сибирской язвы. Запрещена распашка земель, выпас скота и организация водопоя в границах санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников.

При проведении агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта на территории санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, необходимо соблюдение следующих требований:

- производится обязательное согласование с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

- иммунизация рабочих двух кратно против сибирской язвы с интервалом 20-30 суток до начала работ живой вакциной или однократно комбинированной вакциной за 7 дней до начала работ. В дальнейшем ревакцинация проводится ежегодно;

- проведение инструктажа рабочих (под роспись) о мерах личной профилактики при проведении земляных работ;

- механизация всех проводимых работ;

- обеспечение лиц, привлекаемых к работам, защитной одеждой (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, комбинезон, респиратор), наличие запаса защитной одежды;

- ежедневно и по окончании работ проведение обеззараживания защитной одежды. Обеззараживание проводится по месту проведения работ химическими дезинфицирующими средствами на основе спороцидно действующих веществ в соответствии с инструкцией по применению («Ди-хлор-экстра», «Астера», «Монитор Окси»);

- рабочие, у которых на руках, лице и других открытых участках тела имеются царапины, ссадины, ранения и другие повреждения кожи, к проведению земляных работ не допускаются;

- рабочие инструменты, машины, экскаваторы не выводятся за пределы проведения работ на территории санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ, а после окончания всех работ обрабатываются химическими дезинфицирующими средствами на основе спороцидно действующих веществ в соответствии с инструкцией по применению («Ди-хлор-экстра», «Астера», «Монитор Окси»).

В связи с тем, что жилые застройки в н.пп. Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак попадают в санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников, требуется установление и сокращение санитарно-защитных зон скотомогильников, либо перефункционирование территории жилой зоны по мере физического износа.

Иные зоны в границах населенных пунктов Байлянгар, Нурмабаш, Саз-Тамак, попадающие в границы санитарно-защитной зоны кладбищ, подлежат озеленению специального назначения.

## Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

В сельском поселении необходимо организовать селективный сбор отходов. Так же необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов. Со стороны руководства ферм необходимо организовать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.

На территориях ферм КФХ Вафина, КФХ Саттаров и реконструируемой птицефабрики ИП Самигуллин необходима организация утилизации отходов животноводства, а именно мест накопления навоза и обустройство их в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Необходимо использование навозохранилищ закрытого типа (лагун) и дальнейший вывоз помета и навоза на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства. Не допускается строительство навозохранилищ в низких местах, особенно подверженных затоплению талыми и дождевыми водами, а также вблизи источников. Хранилище должно быть огорожено и озеленено, иметь закрытую конструкцию.

После длительного выдерживания (согласно п. 5.8. Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом ССР 31.12.1987-4542-87, в течение 12 -месяцев) возможен вывоз навоза на поля. Необходимо внедрение установок для переработки навоза и помета (пиролизных, биогазовых). Также дополнительно необходимо: оснастить фермы биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов; внедрить передовые технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля; внедрить мобильные установки (инсинераторы) для утилизации биологических отходов.

Сооружения обработки, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию сточных вод размещают за пределами ограждения фермы и комплексов на расстоянии не менее 60м от животноводческих и 200м от птицеводческих зданий.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

На территории Байлянгарского сельского поселения расположены одна биотермическая яма и три сибиреязвенных скотомогильника, в санитарно-защитные зоны которых попадают жилые застройки школы и детские сады населенных пунктов Байлянгар, Нурмабаш и Саз-Тамак, ферма по разведению лошадей КФХ Вафина и реконструируемая птицефабрика ИП Самигуллин, источники питьевого водоснабжения (скважины), родник, кладбище у н.п. Нурмабаш, земли сельскохозяйственных угодий, река Нурминка и её притоки. Необходимо приведение биотермической ямы и сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469).

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», на территории скотомогильника (биотермической ямы), запрещается пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы. Территория скотомогильника - участок земли, площадью не менее 600 кв. м, который должен быть огорожен глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. В пределах этих зон запрещено размещение любых объектов и проведение земляных работ.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.01.12 №9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», органы местного самоуправления муниципальных районов наделены полномочиями по содержанию сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в том числе по их обустройству, приведению в надлежащее санитарное состояние, в соответствии с действующим законодательством.

Государственные полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по содержанию сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям включают:

1) для сибиреязвенного скотомогильника - обслуживание сибиреязвенного скотомогильника, включая текущий ремонт и уборку территории сибиреязвенного скотомогильника;

2) для биотермической ямы:

а) дезинфекцию территории и конструкции биотермической ямы;

б) обслуживание, эксплуатацию и консервацию биотермической ямы, включая текущий ремонт конструкции и уборку территории биотермической ямы.

Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекции, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон при разработке проекта, либо ликвидации биотермических ям.

В случае, если биотермическая яма не используется (срок последнего захоронения составляет не менее двух лет), необходимо провести процедуру ликвидации. Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 №263.

## Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач, режим ограничения застройки от базовых станций. Также необходимо проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки.

В охранные зоны высоковольтных линии 10 кВ попадает жилая застройка в н.п. Нурмабаш по улице Вахитова, н.п Саз-Тамак по улице Ленина д.62 и 64, следовательно, данные высоковольтные линии необходимо проложить подземно для сокращения охранных зон.

Источником шумового загрязнения служит региональная дорога IV категории Кукмор - Шемордан, региональная дорога вплотную прилегает к н.пп. Байлянгар и Саз-Тамак. Также источниками шумового загрязнения служат: железная дорога «Казань-Агрыз».

Жилую застройку в н.п. Байлянгар по улицам Молодежная и Гагарина, вдоль которых проходит дорога регионального значения Кукмор - Шемордан, необходимо отгородить зелеными насаждениями специального назначения для защиты от шума.

Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.

Правила расчета шумовых характеристик потоков автомобильного и рельсового транспорта, правила оценки и прогнозирования распределения уровней транспортного шума на территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к транспортным дорогам, проводят в соответствии с СП 276.1325800.

Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций. Также для защиты населения от шума и вибрации необходимо провести озеленение по периметру машинно-тракторного парка со стороны жилой застройки. Между автомобильной дорогой и железной дорогой и территорией жилой застройки, при высоких показателях шумовых характеристик, необходима посадка шумозащитных зеленых насаждений, либо устройство экранов в виде выемок, насыпей, грунтовых валов. Шумозащитные мероприятия, являющиеся частью мероприятий по охране окружающей среды, назначаются на последующих стадиях проектирования на основании акустических расчётов, выполняемых в соответствии с положениями, приведёнными в СП 276.1325800.2016 и ОДМ 218.2.013-2011.

Согласно ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строительство в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство в границах придорожных полос автомобильной дороги.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

## Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

В связи с тем, что санитарно-защитные зоны фермы КФХ Вафина и реконструируемой птицефабрики ИП Самигуллин накрывают жилую застройку населенного пункта Байлянгар, а также здание пекарни, пекарный цех, мясоперерабатывающий цех, необходимо обустроить ферму в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 12.12.2016 № 551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 N 46003), а также руководствуясь «Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств (утв. Госагропромом СССР 29.09.1986) с последующим установлением санитарно-защитной зоны. В другом случае потребуется сокращение территории фермы или уменьшение мощности для сокращения ориентировочной санитарно-защитной зоны до границ населенного пункта.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

В хозяйственной деятельности Байлянгарского сельского поселения могут быть применены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, повышения энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов), обработки поверхностей, предметов или продукции органическими растворителями. Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р. Информационно-технические справочники наилучших доступных технологий можно скачать по ссылке http://burondt.ru/.

Вследствие того, что в границы санитарно-защитных зон существующих кладбищ попадает жилая застройка в н.пп. Саз-Тамак и Байлянгар, рост территории кладбищ в сторону жилой застройки не допустим. Последующие захоронения следует производит в пределах фактических границ кладбищ.

В случае, если не будут установлены и сокращены санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников, потребуется ликвидация объектов, расположенных в их санитарно-защитных зонах. Иные зоны в границах населенных пунктов, попадающие в границы санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям, кладбищ подлежат озеленению специального назначения.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

На территории Байлянгарского сельского поселения расположены одна биотермическая яма и три сибиреязвенных скотомогильника, в санитарно-защитную зону которых попадают жилые застройки, школы и детские сады населенных пунктов Байлянгар, Нурмабаш и Саз-Тамак, ферма по разведению лошадей КФХ Вафина и реконструируемая птицефабрика ИП Самигуллин, земли сельскохозяйственных угодий. Необходимо привести биотермическую яму и сибиреязвенные скотомогильники в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», также организовать лабораторный контроль почв и грунтовых вод на территории жилых застроек, фермы и птицефабрики, расположенных в санитарно-защитных зонах биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекции, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон при разработке проекта санитарно-защитных зон, либо ликвидации.

Все источники водоснабжения должны иметь проекты зон санитарной охраны.

Следует соблюдать режим первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин при размещении нового производства в целях предотвращения возможности попадания загрязняющих веществ в почву.

В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора).

Для существующих ферм и реконструируемой птицефабрики, следует установить санитарно-защитную зону.

Необходимо внести в ЕГРН сведения о границах памятника природы «река Нурминка».

## Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Средний уровень лесистости Байлянгарского сельского поселения обуславливает необходимость проведения мероприятий по развитию системы озеленения рассматриваемой территории.

Вдоль прибрежных защитных полос р. Нурминка и ее притоков следует организовать озеленение специального назначения. Также предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог Кукмор-Шемордан, Янцобино-Иске-Юрт в целях снего-, газо- и пылезащиты.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий

На территории памятника природы «Река Нурминка» запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков на которых находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

На территории памятника природы «Река Нурминка» запрещена любая деятельность, угрожающая речной экосистеме, существованию популяции водных биологических ресурсов, в том числе:

- без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов, строительство путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр), геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нерудных материалов и взрывные работы, изменение гидрологического режима объекта (спрямление русла, строительство плотин без рыбопропускных сооружений);

- промышленное рыболовство;

- мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного объекта;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- применение на берегах водного объекта ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- обустройство летних лагерей для скота, имеющих прямой выход на территорию Памятников природы;

- перегон скота вне специально отведенных для этих целей мест.

На территории Памятника природы «Нурминка» допускаются все виды рыболовства, за исключением промышленного. Граждане имеют право находиться на территории Памятника природы. Охота на территории Памятника природы осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации.

## Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственном регламенте Сабинского лесничества.

При осуществлении промышленных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, лесопромышленных, лесохозяйственных производственных процессов, при эксплуатации транспортных магистралей и объектов, трубопроводов, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи, автомобильных дорог на территории поселения следует производить оценку влияния объекта на растительный и животный мир, предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели объектов животного мира, руководствуясь положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»,  Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 № 669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

## Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Для борьбы со склоновой эрозией необходимо дальнейшее укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Возможна засыпка узкой части оврагов.

Следует следить за состоянием физического износа плотин, расположенных в Байлянгарском сельском поселении.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории», а мероприятия по предупреждению лесных пожаров прописаны в пункте 4.14 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Байлянгарского сельского поселения.

## Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режимов использования санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих и планируемых производственных предприятий; выполнение требований зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; микробиологический мониторинг почв сибиреязвенных захоронений; ликвидация неиспользуемых биотермических ям будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

Список использованной литературы

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань,2018г.

Фондовые материалы

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утв. постановлением КМ РТ 09.07.2020 №569.

- Схема территориального планирования Кукморского муниципального района, утв. Решением Совета Кукморского муниципального района Республики Татарстан №171 от 19.12.2012.

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

Список нормативной документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс».

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс».

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс».

- Федеральный закон от 24.04.95 №52 «О животном мире».

- Федеральный закон от 27.12.2019 №136 «Земельный кодекс».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах».

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

- Постановление Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25 «О признании водных объектов памятниками природы» (с изменениями от 29 декабря 2005г.).

- Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1.12.2008 года№ 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р), «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством».

- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и определения».

- СП 42.13330.2016 от 01 июля 2017 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями №1,2)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1034/пр.

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция».

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»

- РД 08-492-02 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.02 №22.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.

- Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества. Утвержден Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 19.12.2019 № 113-осн.

Интернет-ресурсы

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте:http://fp.crc.ru

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru